Pismeni ispit iz Matematike II, 06.09.2012.

GRUPA A

- Odrediti zapreminu tijela nastalog rotacijom krive  oko y – ose.

- Izračunati trostruki integral  ako je

- Izračunati pomoću Greenove formule krivolinijski integral  ako je c pozitivno orjentisana kontura kružnice

- Izračunati površinski integral  ako je S dio sfere  unutar cilindra

GRUPA B

- Odrediti zapreminu tijela nastalog rotacijom krive  oko x – ose.

- Izračunati trostruki integral  ako je oblast  ograničena površima  i

- Izračunati pomoću Greenove formule krivolinijski integral  ako je c pozitivno orjentisana kontura određena linijama

- Izračunati površinski integral  ako je S vanjska strana omotača tijela koje pripada prvom oktantu i ograničeno je cilindrom  te ravnima

Stari program:

- Razviti u Fourierov red funkciju

- Riješiti diferencijalnu jednačinu

- Izračunati pomoću Greenove formule krivolinijski integral  ako je c pozitivno orjentisana kontura kružnice

- Izračunati površinski integral  ako je S dio sfere  unutar cilindra